## Slide 1: APU设计构想书
汽车智能化
系统架构
功能介绍
关联部件
硬件设计
软件设计
机构设计
项目号：VAD01
姜 泉
Spring Jiang
WeChat:ruquan887
M:13216680533

## Slide 2
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
1.1APU系统组成

## Slide 3
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
1.2VAD01系统框架
传感器
软件及算法
上层控制器
底层控制器
底层执行机构
障碍物识别
定姿、定位
限速识别
决策规划
车辆
纵向控制
车辆
横向控制
摄像头
雷达
超声波
油门刹车
转向
基站
车辆预警
视觉听觉信号
地图

## Slide 4
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
1.3ECU规格
No. | Description | Value
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 

## Slide 5
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
2.1功能介绍
APU包含两种工作模式：
自动驾驶
非自动驾驶
通过APU按键来激活。
Function功能：
VAD.1监控影像
VAD.2交通标示识别
VAD.3障碍物检测
VAD.4前方碰撞预警
VAD.5自动紧急刹车
VAD.6电子驻车
交通标示识别
障碍物检测
前方碰撞预警
自动紧急制动
电子驻车
基于单摄像头或多向摄像头的监控方案，环视影像或仅前视或后视
基于车速标识的识别方案，最高或最低车速
利用图像以及雷达识别算法，识别车辆行进方向中、短距离的障碍物
告别传统手刹，以简便线控方式实现驻车制动
障碍物距离行人小于安全距离时，车辆自行制动保证安全
行车前进方向检测到障碍物后，对司乘人员发出视觉或声觉信号警告
监控影像
通过基于控制芯片开发控制软件结合线控方案实现在以下场景：厂区内部，封闭道路，无高大建筑物遮挡，实现下列具体功能。

## Slide 6
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
2.2功能介绍
Ability车辆能力解析(T1级评估)：
Item |  |  | Description | Design | Re.
认知与交通法规遵守能力 | 1 | RZ01交通标志 | 评估标志＞5种 |  | 
 | 2 | RZ02交通标线 | 评估标线＞5种 |  | 
 | 3 | RZ03交通信号灯 | 红绿2种通行测试 |  | 
应急处置与人工介入能力 | 4 | HMI01紧急情况处置 | 提醒驾驶员、减速、后车监视、靠边停车、开启危险报警闪光灯 |  | 
 | 5 | HMI02人工介入后的可操作性 | 自动驾驶状态下，人工接管车辆并实现控制操纵，时间长于1分钟 |  | 
 | 6 | HMI03紧急停车 | 自动驾驶状态下，车速不超过40km/h时，评估人员下发指令到测试员实现停车，时间不超过2秒 |  | 
综合驾驶能力 | 7 | ZH01起步 | 系统或人工进行车辆自检，D档，开启转向灯，无驾驶员介入时，起步、无后溜 |  | 
 | 8 | ZH02停车 | 遇到前车拥堵缓行停车时，自动降低车速并停车，但不驻车 |  | 
 | 9 | ZH03跟车 | 根据所在车道、路况和前车车速，合理加减速，速度变化及时、平顺 |  | 
 | 10 | ZH04变更车道 | 变更车道前，开启转向灯，确认后方交通安全，变更车道完成后关闭转向灯。 |  | 
 | 11 | ZH05直行通过路口 | 依据路口情况，减速或停车，正确安全通过路口。 |  | 
 | 12 | ZH06通过人行横道线 | 减速，依据两侧交通情况，正确安全通过，遇行人停车让行。 |  | 

## Slide 7
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.1关联部件
IPC
（组合仪表）
VCU
（整车控制单元）
ABS or ESC
（防抱死系统或车身稳定系统）
EPB
（电子驻车制动系统）
EPS
（电子助力转向系统）
BCM
（车身控制模块）
MCU
（电机控制器）
摄像头Camera
APU
（自动驾驶单元）
激光雷达LiDAR
GPS 和IMU
毫米波雷达
超声波传感器
iBooster
（机电助力制动系统）

## Slide 8
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.2关联部件基本要求
No. | product | description | components（supplier） | number
1 | 感知模块 |  |  | 
1.1 | GPS和IMU | 进行GPS定位和惯性定位，通过串口连接 | NovAtel SPAN-IGM-A1(北斗星通) | 
1.2 | 激光雷达 | 进行测距和物体识别，通过以太网连接 | Velodyne HDL-64E S3（科艺仪器） | 
1.3 | 摄像头 | 用于视觉感知，通过USB连接 | Leopard Imaging LI-USB30-AR023ZWDR | 
1.4 | 毫米波雷达 | 用于前方障碍物探测，通过CAN卡连接 | Continental ARS408-21(今创奇科技) | 
1.5 | 超声波雷达 | 用于车辆周边障碍物探测， | BOSCH Ultrasonic sensors | 
2 | 认知模块 |  |  | 
2.1 | APU | 车辆小脑，自动驾驶时，进行图像处理、图像数据和点云数据运算处理，数据融合，根据车道规划和车辆当前状态，输出转向、加速和制动控制信号；非自动驾驶时，提供行车引导、提示、预警。 | Neousys Nuvo-6108GC（宸曜科技） Drive PX2(英伟达) | 
2.2 | VCU | 车辆大脑，驾驶模式管理，其中自动驾驶时，监控APU系统；非自动驾驶时，进行车辆管理。 |  | 
3 | 行为模块 |  |  | 
3.1 | IPC | 接收APU发出的自动驾驶、行车引导、提示、预警信息并以视频、图片和提示音的形式发送给驾驶员 |  | 
3.2 | ABS or ESC(ESP) | ABS或者ESC要发送轮速脉冲信号和轮速信号等信息给APU，用于车辆当前状态判定、行驶轨迹计算、车道规划。 |  | 
3.3 | EPB | 手自一体驻车，其中停车后自动驻车，检测到左转向灯并且有油门信号时，自动释放，有提示；具备低速时的动态驻车，即低速时制动 |  | 
3.4 | iBooster | 应用于行车制动时快速建压 |  | 
3.5 | EPS | 通过相关握手协议实现APU对方向盘的控制，并实时发出当前方向盘转角值，该转角值也可通过其他模块发出，如SAS方向盘角度传感器 |  | 
3.6 | MCU | 提供车辆纵向方向信号、车辆纵向驱动控制 |  | 
3.7 | BCM | 提供档位信号、转向灯信号、车外温度信号等 |  | 
4 | 支撑模块 |  |  | 
4.1 | CAN通讯卡 | 与汽车进行通讯，控制汽车的加速、制动、档位、方向等信号，内接在APU里 | ESD CAN-PCIe/402-B4 | 
total |  |  |  | 

## Slide 9
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
1.1 (APU)接收 GPS和IMU发出的加速度信号（定位、补偿计算车辆的位置信息）
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 10
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
2.1 (EPS)接收 APU发出的控制信号、APU工作状态信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 11
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
2.1 (EPB)接收 APU发出的自动驻车信号、自动释放信号、低速动态驻车信号等APU控制信号、APU工作状态信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 12
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
2.1 (IPC)接收APU发出的自动驾驶视频信号、行车引导、提示图片信号、声音预警信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 13
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.2 (APU)接收ESP发出的轮速信号、轮速方向信号、轮速脉冲信号、车速信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 | FLWheelSpdValid | Front left wheel speed valid |  | 
2 | FLWheelSpd | Front left wheel speed |  | 
total |  |  |  | 
ESP发出的轮速信号

## Slide 14
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.3 (APU)接收 EPB发出的拉力信号、状态信号等
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 15
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
*3.3 (BCM)接收 EPB发出的制动灯信号等
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 16
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.4 (APU)接收 IBC发出的踏板状态信号、主缸压力信等
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 17
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.5 (APU)接收SAS发出的方向盘转角信号、SAS工作状态信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 18
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
3.5 (APU)接收EPS发出的驾驶员干预信号、EPS工作状态信号
No. | Signal Name | Siganal Description | Size | Note
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 19
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
4.1APU主机接口定义

## Slide 20
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
4.1APU主机接口定义
Connector | PIN No. | Definition | PIN No. | Definition | PIN No. | Definition
A | 1 |  | 2 |  | 3 | 
 | 4 |  | 5 |  | 6 | 
 | 7 |  | 8 |  | 9 | 
 | 10 |  | 11 |  | 12 | 
B | 1 |  | 2 |  | 3 | 
 | 4 |  | 5 |  | 6 | 
 | 7 |  | 8 |  | 9 | 
C | 1 |  | 2 |  | 3 | 
 | 4 |  | 5 |  | 6 | 
 | 7 |  | 8 |  | 9 | 
 | 10 |  | 11 |  | 12 | 
 | 13 |  | 14 |  |  | 

## Slide 21
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
5.1APU四种工作状态
Off
Disable
Active
Enable
Inhibited
Power Up Init

## Slide 22
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
5.1APU工作状态
No. | State | Description
1 | Off | 当ING Off时，APA处于该状态
2 | Inhibited | 当ING On时，系统初始化OK，但车辆处于“运行设计域”之外，或受人工干涉等，此时车辆APU系统处于该状态。同一上电周期里可以恢复。
3 | Disable | 当系统有故障，包括硬件故障、CAN通信故障等，导致APU无法工作时。同一上电周期里恢复是不可能的。
4 | Enable | 在某个状态转换为“Enable”之后，APU系统处于待命状态。
5 | Active | 当APU系统在Enable状态下，用户按下APU Switch时，APU处于该状态。APU系统在此状态进入自动驾驶模式。

## Slide 23
系统架构
关联部件
软件设计
硬件设计
机构设计
功能介绍
6.1APU外形示意图

## Slide 24
汽车智能化规划
功能 | 功能模块全称
PEPS | Passive Entry & Passive Start一键启动
VCS | Vehicular Communication Systems车联网系统
3D AVM | 3D Around View Monitor 全景式监控影像系统
HHC | Hill-start hold control坡道起步辅助控制系统
ACC | Adaptive Cruise Control自适应巡航
IHC | Intelligent High Beam Control智能远光
TSR | Traffic Sign Recognition交通标识
LDW | Lane Departure Warning车道偏离预警
LKA | Lane Keeping Assist车道保持
PDS | Pedestrian detection行人检测
FCW | Forward Collision Warning 前方碰撞预警
ALC | Auto Lane Change自动变道
BSD | Blind Spot Detection盲点检测
TLR | Traffic Light Recognition交通信号灯识别系统
DFM | Driver Fatigue Monitor System疲劳驾驶预警系统
NVS | Night Vision System夜视系统
TMC | Traffic Message Channel实时交通系统
AR NAVI | Augmented Reality Navigation增强现实导航
AEB | Autonomous Emergency Braking自动紧急制动
S-APA | Semi-automatic Parking Assistant半自动泊车
EPB | Electrical Parking Brake电子驻车
DOW | Door Open Warning开门警示
HHC
停靠
S-APA
EPB
DOW
出发
PEPS
3D AVM
行进中
ACC
IHC
TSR
LDW
LKA
PDS
FCW
ALC
BSD
AEB
TLR
DFM
NVS
TMC
AR NAVI
VCS

## Slide 25
汽车智能化规划
—>法规标准：
—>参考指南：
《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》
《北京市自动驾驶车辆封闭测试场地技术要求（试行）》
北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）
北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）
GB T 26773-2011 智能运输系统 车道偏离报警系统(LDW) 性能要求与检测方法
ISO 11898 Road vehicles — Controller area network(CAN)
ISO 14229 Road Vehicles — Unified Diagnostic Services(UDS)
ISO 16787 Intelligent transport systems — Assisted Parking System(APS) — Performance requirements and test procedures
ISO 15623 Intelligent transport systems — Forward vehicle collision warning systems(FCW) — Performance requirements and test procedures
ISO 17361 Intelligent transport systems —Lane departure warning systems(LDW) — Performance requirements and test procedures
ISO 26262 Road vehicles — Functional safety
SAE J3016 Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems
ADS《自动驾驶系统 2.0：安全愿景》(Automated Driving Systems2.0: A Vision for Safety)
《智能网联汽车技术的发展现状及趋势》——2017年第一期《汽车安全与节能学报》

## Slide 26
1、BSD盲点检测
2、DOW开门警示
3、FCW前方碰撞预警
4、ACC自适应巡航
5、AEB自动紧急制动
6、PDS行人检测
7、LDW车道偏离预警
8、LKA车道保持
9、TSR交通标识
10、IHC智能远光
11、S-APA半自动泊车
1、F-APA全自动泊车
2、车道内自动驾驶
3、换道辅助
4、语音识别
5、图形识别
6、全液晶触摸屏
L1
1、无人驾驶
L5
L4
L3
L2
1、车路协同控制
2、市区自动驾驶
3、自主学习能力
4、部分故障自主修复
1、高速公路自动驾驶
2、城郊公路自动驾驶
3、协同式队列行驶
4、交叉口通行辅助
汽车智能化规划
2030-5
2018-5
2020-5
2022-5
2025-5
☆
☆
☆
☆
☆