## Slide 1: 初级自动驾驶专案
汽车智能化
目标
方案
预算
项目号：AD01
姜 泉
Spring Jiang
WeChat:ruquan887
M:13216680533

## Slide 2
目标
方案
预算
目标：实现初级自动驾驶系统功能
时间：2018年12月
搭载样车：A00级小车
No. | project | value
1 | 车型 | 鑫盛e·华
2 | 长*宽*高（mm） | 2726*1510*1543
3 | 整备质量（kg） | 870
4 | 轴距（mm） | 1865
5 | 前轮距（mm） | 1285
6 | 后轮距（mm） | 1285
7 | 前后轮胎规格 | 155/65 R13
8 | 前后制动器 | 卡钳盘式
9 | 后悬 | 麦弗逊式独立悬架带横拉杆
10 | 驱动 | 后置后驱
11 | 最高车速（km/h） | 55±5
12 | 总续航里程（km） | 110±10
13 | 电压（v） | 72 132
14 | 最小转弯半径(m) | 3.6
鑫盛e华参数配置表

## Slide 3
目标
方案
预算
初级自动驾驶系统功能内容
NO. | 功能 | 功能模块全称 | 配置 | 厂家 | 系统零部件
1 | 3D AVM | 3D Around View Monitor 全景式监控影像系统 | ○ | 维森 | 
2 | TSR | Traffic Sign Recognition交通标识 | ● | 格陆博 | 
3 | PDS | Pedestrian detection行人检测 | ● | 格陆博、维森 | 
4 | FCW | Forward Collision Warning 前方碰撞预警 | ● | 格陆博 | 
5 | AEB | Autonomous Emergency Braking自动紧急制动 | ● | 格陆博 | 
6 | EPB | Electrical Parking Brake电子驻车 | ● | 格陆博 | 
7 | ACC | Adaptive Cruise Control自适应巡航 | ○ | 格陆博 | 
8 | LDW | Lane Departure Warning车道偏离预警 | ○ | 格陆博、维森 | 
9 | S-APA | Semi-automatic Parking Assistant半自动泊车 | ○ | 优达斯、自主开发 | 
10 | ALC | Auto Lane Change自动变道 | ○ |  | 
ADS内容参考
● 表示项目总监确认的开发项目；○ 表示前期不包含在开发计划中或短期开发存在困难的功能模块
场景：在一个特定的空间里
应用：车子按规划好的路线行驶

## Slide 4
目标
方案
预算
一、初级自动驾驶系统CAN总线通信
CAN总线通信列表

## Slide 5
目标
方案
预算
二、硬件系统——对标参考
蔚来ES8
自动驾驶NIO Pilot：
  感知硬件（23）：
    1个三目前向摄像头
    4个环视摄像头
    5个毫米波雷达
    12个超声波传感器
    1个车内驾驶状态检测摄像头
  芯片：
    Mobileye EyeQ4：2.5万亿每秒、功率3W；
    人工智能NOMI：
  语音交互系统
  智能情感引擎
小鹏汽车G3
自动驾驶：
  感知硬件（25）：
    双目前向摄像头
    双目侧向摄像头
    4个环视摄像头
    3个毫米波雷达
    12个超声波传感器
    2个舱内智能摄像头
  芯片：
    xxx；
    人工智能：
  xxxx
  xxxx

## Slide 6
目标
方案
预算
二、硬件系统
No. | product | part | number | supplier
0 | 整车 | 原车 | 1 | 鑫盛汽车
1 |  |  |  | 
total |  |  |  | 

## Slide 7
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(1)——3D AVM
No. | 项目 | 标清环视方案 | 高清环视方案
1 | 方案 |  | 
2 | 硬件 | 4台标清摄像头（NTSC,CVBS）信号输入，标清CVBS信号输出 | 5台高清数字相机信号输入，HDMI或其他高画质视频输出
3 | 网络 |  | EtherAVB网络接口
4 | 功能 | 2D及3D环视输出 车道偏离警示 泊车位识别 泊车移动障碍物检测 | 2D及3D环视输出 车道偏离警示 泊车位识别 行人识别 数字视频记录

## Slide 8
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(2)——TSR
目前，格陆博交通标识识别功能仅限限速标志

## Slide 9
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(3)——PDS

## Slide 10
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(4)——FCW

## Slide 11
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(5)——AEB

## Slide 12
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(6)——EPB
No. | EPB需求信号 | CAN总线 | 说明
1 | 制动踏板信号及有效性 | ok | 改装后提供boolean类型信号
2 | 油门踏板信号及有效性 | ok | 
3 | IGB+信号（硬线及CAN线） | ok | 
4 | 发动机运转状态 | NOK | 我们是纯电动汽车
5 | 发动机转速信号及有效性 | NOK | 
6 | 发动机扭矩信号及有效性 | NOK | 
7 | 发动机摩擦扭矩信号及有效性 | NOK | 
8 | 离合器位置及有效性 | NOK | 
9 | 安全带信号及有效性 |  | 需加装
10 | 侧门开关信号及有效性 |  | 需加装
11 | ABS轮速信号及有效性 |  | 准备加装
12 | ABS工作状态信号及有效性 |  | 准备加装
13 | ESP工作状态信号及有效性 |  | 再讨论
14 | 后尾灯点亮信号 |  | 需改装成CAN线

## Slide 13
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(7)——ACC

## Slide 14
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(8)——LDW
No. | 车道线检测技术 | 维森-环视方案 | 格陆博-单目前视方案
1 | 检测精度 | 横向位置误差＜10cm 偏角误差＜0.5deg | 横向位置误差＞10cm 偏角误差＞2deg
2 | 对光照变化敏感性 | 系统不受早晚逆光和对面车大灯影响 | 系统受光照影响大
3 | 标定算法 | 复杂 | 简单
4 | 检测范围 | 车辆前后检测范围＜6m 车辆左右检测范围＜4m | 车辆前后检测范围：5~50m 车辆左右检测范围：3车道
5 | 道路曲率检测 | 二级级曲线车道（＞250m） | 三级曲线车道（≥125m）
6 | 其他用途 | 泊车辅助、变道支援、障碍物和盲区检测 | 前方碰撞报警
7 | 结合车辆信息 | 车速、转向角 | 速度、左/右转向信号、航向角、制动、雨刮
LDW工作工况及抑制机制：
  工作工况：
    车速≥60km/h
    车辆进行车道偏移
  抑制机制：
    正确的转向灯信号；
    方向盘转转角＞6deg；
    方向盘转速＞1deg/s；
    加速踏板踩踏百分比＞15%；
    制动踏板制动状态；

## Slide 15
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(9)——S-APA
No. | project | value | 
1 | APA控制器芯片 | 飞思卡尔 | 
 | Rated Voltage(V) | 12 | 
 | Operation Voltage Range(V) | 9~16 | 
 | Operation Temperature Rang(℃) | -40~+85℃ | 
 | Storage Temperature Range(℃) | -40~+95℃ | 
 | HS-CAN | 500kbps | 
2 | Sensor Value | UPA Sensor Value | APA/BSD Sensor Value
 | Rated voltage(V) | 9V(Powered by ECU) | 9V(Powered by ECU)
 | Operation Temperature Range(℃) | -40~+85℃ | 
 | Storage Temperature Range(℃) | -40~+85℃ | -40~+95℃
 | Detection Transducer Diameter(mm) | Φ15.5 | 
 | Detection Range(mm) | 2.5 | 4.5
 | Type | Digital signal，ECU embedded | 
3 | 工作模式 | 平行泊车入库、垂直泊车入库、平行泊车出库 | 
自动泊车系统的正向开发与集成应用

## Slide 16
目标
方案
预算
三、各功能模块技术要求(10)——ALC

## Slide 17
目标
方案
预算
四、涉及零部件开发(1)
APA控制器、超声波雷达

## Slide 18
目标
方案
预算
项目零件及开发预算
No. | product | part | number | supplier | price | cost
0 |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
total |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
目标
方案
预算
项目组人员
No. | 姓名 | 联系手机 | 岗位 | 负责内容 |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  | 
总计 |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
汽车智能化规划
功能 | 功能模块全称
PEPS | Passive Entry & Passive Start一键启动
VCS | Vehicular Communication Systems车联网系统
3D AVM | 3D Around View Monitor 全景式监控影像系统
HHC | Hill-start hold control坡道起步辅助控制系统
ACC | Adaptive Cruise Control自适应巡航
IHC | Intelligent High Beam Control智能远光
TSR | Traffic Sign Recognition交通标识
LDW | Lane Departure Warning车道偏离预警
LKA | Lane Keeping Assist车道保持
PDS | Pedestrian detection行人检测
FCW | Forward Collision Warning 前方碰撞预警
ALC | Auto Lane Change自动变道
BSD | Blind Spot Detection盲点检测
TLR | Traffic Light Recognition交通信号灯识别系统
DFM | Driver Fatigue Monitor System疲劳驾驶预警系统
NVS | Night Vision System夜视系统
TMC | Traffic Message Channel实时交通系统
AR NAVI | Augmented Reality Navigation增强现实导航
AEB | Autonomous Emergency Braking自动紧急制动
S-APA | Semi-automatic Parking Assistant半自动泊车
EPB | Electrical Parking Brake电子驻车
DOW | Door Open Warning开门警示
HHC
停靠
S-APA
EPB
DOW
出发
PEPS
3D AVM
行进中
ACC
IHC
TSR
LDW
LKA
PDS
FCW
ALC
BSD
AEB
TLR
DFM
NVS
TMC
AR NAVI
VCS

## Slide 21
汽车智能化规划
—>法规标准：
—>参考指南：
《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》
《北京市自动驾驶车辆封闭测试场地技术要求（试行）》
北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）
北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）
GB T 26773-2011 智能运输系统 车道偏离报警系统(LDW) 性能要求与检测方法
ISO 11898 Road vehicles — Controller area network(CAN)
ISO 14229 Road Vehicles — Unified Diagnostic Services(UDS)
ISO 16787 Intelligent transport systems — Assisted Parking System(APS) — Performance requirements and test procedures
ISO 15623 Intelligent transport systems — Forward vehicle collision warning systems(FCW) — Performance requirements and test procedures
ISO 17361 Intelligent transport systems —Lane departure warning systems(LDW) — Performance requirements and test procedures
ISO 26262 Road vehicles — Functional safety
SAE J3016 Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems
ADS《自动驾驶系统 2.0：安全愿景》(Automated Driving Systems2.0: A Vision for Safety)
《智能网联汽车技术的发展现状及趋势》——2017年第一期《汽车安全与节能学报》

## Slide 22
1、BSD盲点检测
2、DOW开门警示
3、FCW前方碰撞预警
4、ACC自适应巡航
5、AEB自动紧急制动
6、PDS行人检测
7、LDW车道偏离预警
8、LKA车道保持
9、TSR交通标识
10、IHC智能远光
11、S-APA半自动泊车
1、F-APA全自动泊车
2、车道内自动驾驶
3、换道辅助
4、语音识别
5、图形识别
6、全液晶触摸屏
L1
1、无人驾驶
L5
L4
L3
L2
1、车路协同控制
2、市区自动驾驶
3、自主学习能力
4、部分故障自主修复
1、高速公路自动驾驶
2、城郊公路自动驾驶
3、协同式队列行驶
4、交叉口通行辅助
汽车智能化规划
2030-5
2018-5
2020-5
2022-5
2025-5
☆
☆
☆
☆
☆