## Slide 1
方案
三、关键零件技术要求（EPS）
当APU(Auto-Pilot Unit)获得对EPS的控制后，即APU控制EPS使能信号为真，APU模块采用左图引导的方式实现转向角度从当前值到目标值。
左图蓝线表示目标角度，黄线表示当前实际角度。如图示，当前角度-470°，最终目标角度400°。为达到目标角度，首先，需对转向盘角度进行“Steering Wheel Angle Control Step”预处理，如左图进行预处理后，目标角度等于-400°（=-470°+70°）。然后，EPS模块处理完成，方向盘开始转动。随着当前角度的增加，目标角度也同时以一个不同的定值增加直至达到最终目标值。

## Slide 2
方案
三、关键零件技术要求（EPS）
No. | project | value | re.
1 | Steering angle resolution | 0.1deg | 转向角度精度，即CAN通信中的分辨率
2 | Update rate | 10ms | 更新速率
3 | Steering wheel angle control step | ＜90deg（≤50deg more better） | 转向盘角度控制步长，即目标角度预处理时的初始角度
4 | Dead time/EPS individual processing time | ≤70ms | 响应时间，即从EPS获得指令至触动器工作满负荷的时间
5 | Steering wheel angle acceleration | ≥1200deg/s^2 | 转向盘角度加速度
6 | Steering wheel angle velocity | 500deg/s＞V≥450deg/s | 转向盘角速度
 | maximum steering wheel angle velocity | Vmax ≤ 500deg/s | 最大转向盘角速度
7 | Steering wheel angle adjusted time | ≤1s | 转向盘角度调整时间
 | Fluctuation angle | ≤20deg | 波动角度，即调整期间，当前角度与稳定目标角度差值的绝对值
8 | Steering wheel angle controlled deviation | ≤1deg | 转向盘角度偏差，即稳定后，转向盘当前角度与最终目标角度差值的绝对值
9 | Steering wheel controlled angle range | 90% ~ 95% of Max PSW | 转向盘控制角度范围
 | Maximum physical steering wheel（Max PSW） |  | 最大方向盘转角
 | Vehicle’s minimum turning radius（m） | ≤4.2 | 车辆最小转弯半径
10 | Jump signal(Optional) | ＞90deg，3 continous，EPS exit Active | 阶跃信号（可选项目）
11 | Maximum torque applied to driver | ＞3Nm for 50ms | 驾驶员干涉条件，即当检测到超过3Nm且时间持续50ms，则判断为驾驶员有干涉意图（可协商）